Представляем Вам стальные двери   «Монарх»  Российского производства.

Секрет  надежности дверей «Монарх» – в согласованной работе всех элементов двери.  Двери «Монарх» не провисают и не скрипят. Их преимущество – легкое закрывание, эффективная тепло и шумоизоляция. Залогом долговечности дверей являются специальные навесы «Барк».

Модельный ряд:

- М-01, 2 замка, покрытие антик-медь и «шёлк», внутренний лист МДФ 6мм цвет миланский и итальянский орех, размеры 2050*860, 960. Цена = 12450р.

- М-02, 2 замка, покрытие антик-медь, внутренний лист металл 1,5мм, размеры 2050*860, 960. Цена = 13900р.

- М-03, 2 замка, покрытие «шёлк», внутренний лист МДФ 16мм с рисунком цвет орех с патиной, размеры 2050*860, 960. Цена = 15000р.

Особенности дверей «Монарх»:

- Применяемый цельногнутый фигурный наличник  придаёт особенную узнаваемость. Это незначительное изменение в конструкции позволяет выделить двери «Монарх» на фоне остальных дверей.

- Короб двери представляет собой сложный гнутый профиль закрытого типа. За счёт использования закрытого короба многократно увеличивается его жёсткость и жёсткость всей конструкции в целом. Это позволяет выдержать гораздо большие нагрузки на конструкцию, чем при использовании обычного открытого короба, а так же снижает возможность провисания полотна и увеличивает срок службы двери. Применение короба глубиной 100 мм и использование системы двойного притвора с объемным уплотнителем замкнутого сечения из пористой резины (один на полотне, второй на коробе двери) является оптимальным для обеспечения тепло и звукоизоляции.

- Отдельное утепление короба двери минеральным утеплителем позволяет добиться повышенных характеристик тепло и звукоизоляции. При установке дверей с утеплённым коробом в уличных условиях позволяет уменьшить образование наледи и сократить потерю тепла в отапливаемом помещении.

- Дверное полотно изготавливается из цельногнутого листа металла толщиной 1,5мм с внутренними ребрами жёсткости. Для обеспечения дополнительной защиты используется усиленная замковая зона. На полотне двери установлены противосъемные штыри «конус» диаметром 18мм - 3шт. Внутреннее наполнение двери – минеральный утеплитель. Для предотвращения оседания утеплителя внутри полотна двери используются специальные отсечки из листов металла, что позволяет сохранить тепло и звукоизоляцию в течении долгого времени.

- Для улучшения характеристик двери используются специально разработанные петли системы «Барк». Эти петли лишены большинства недостатков, присущих традиционным петлям, так как в них, классический штырь, образующий ось, заменен стальным шаром, находящимся в полости.

Использование шара вместо штыря исключает деформацию петли и возможность заклинивания, предотвращает появление скрипа.

Полированный закаленный шар скользит по значительно более мягкому металлу стенок, не разрушая, а выглаживая их, обеспечивая тем самым великолепную работу петли практически без износа в течение десятков лет. Трение в петлях «Барк» даже без смазки во много раз меньше, чем в традиционных штыревых, поэтому усилие, необходимое для поворота двери, оснащенной петлями «Барк», минимально.

Дверь всегда опирается по вертикали лишь на одну петлю - на нижнюю. Нижняя петля приварена таким образом, что упирается в короб двери, тем самым делает открывание двери надежным.

Если рассматривать, какие из зон дверной коробки и дверного полотна самые прочные (жесткие), то можно утверждать, что такими зонами являются углы. Поэтому прикрепленные петли «Барк» на углах двери, будут беречь дверь от  деформации полотна и коробки.

Мы знаем, что стальные двери – это долговременная защита, которая просто не может быть слабой и некачественной, и предлагаем клиентам только по-настоящему надежные двери!

С уважением Игорь Коваленко
тел: +7(383)380-96-25
сот: +7(952)948-48-10
www.vorotanovosib.pul.ru

Внешняя сторона дверей «Монарх». Покрытие черный шелк.

Модель М-01 Черный шелк / миланский или итальянский орех

На всех моделях дверей «Монарх» стоят петли «Барк» и противосъем «конус»

Модель М-03 Италия (черный шелк / орех с патиной)

Слева ключи на М-01, М-02, справа на М-03

с перекодировкой и запаянными основными ключами.

Модель М-03 Сенатор (черный шелк / орех тисненый)

| Модель М-03 Канцлер (черный шелк / венге) |  |
| --- | --- |

- М-01, 2 замка, покрытие антик-медь и «шёлк», внутренний лист МДФ 6мм цвет миланский и итальянский орех, размеры 2050*860, 960. Цена = 12450р.

- М-02, 2 замка, покрытие антик-медь, внутренний лист металл 1,5мм, размеры 2050*860, 960. Цена = 13900р.

- М-03, 2 замка, покрытие «шёлк», внутренний лист МДФ 16мм с рисунком цвет орех с патиной, размеры 2050*860, 960. Цена = 15000р.

МОНТАЖ ОТ 2500,00 руб.