Форсаж-200ПА – универсальный однофазный сварочный аппарат предназначенный для полуавтоматической сварки ( режим MIG/MAG ) в среде инертных и активных газов и их смесей деталей из углеродистых и легированных сталей сварочной проволокой диаметром от 0,6 до 1,0 мм, а также для ручной электродуговой сварки ( режим ММА ) штучными плавкими электродами любой марки диаметром от 1,6 до 5,0 мм при дуге, образованной постоянным током, регулируемым в диапазоне от 15 до 200 А.

Оригинальные схемно-техническое решения, реализованные на элементной базе от лучших зарубежных производителей, применение встроенного 2-х роликового механизма подачи проволоки «COOPTIM» (Венгрия) под катушку диаметром 200 мм обеспечивает высокое качество сварки.

Сварочный полуавтомат имеет возможность настройки параметров сварки под конкретную деталь с сохранением их в памяти аппарата. Это позволяет обеспечить высокую производительность сварочных работ и хорошее качество конечного результата, а также значительно упростить сам процесс сварки.

В режиме ручной дуговой сварки сварочный аппарат обеспечивает стабильные сварочные свойства при снижении напряжения питающей сети до 140 В при работе с электродами диаметром до 3,0 мм. При максимальном сварочном токе могут применяться электроды диаметром до 5,0 мм.

Благодаря автоматическому управлению работой вентилятора значительно снижаются объемы энергопотребления и попадания пыли внутрь сварочного аппарата.

Функциональные возможности :

- установка и контроль сварочного тока и напряжения по цифровым индикаторам;

- режимы управления от горелки – двухтактный и четырехтактный;

- регулировка времени продувки газа до и после сварки, растяжки дуги в режиме MIG/MAG;

- регулировка скорости нарастания тока К.З. в режиме MIG/MAG;

- хранение в памяти 4-х пользовательских программ в режиме MIG/MAG;

- функции ARC FORCE, HOTSTART, ANTISTICK в режиме ММА;

- запись в память фактических значений выходного тока и напряжения;

- автоматическое сохранение настроек сварочного инвертора после 1 мин устойчивой работы;

- автоматическое отключение при перепадах напряжения сети;

- автоматическая защита при перегреве и при аварии;

- работа от передвижных электростанций мощностью не менее 14 кВ·А;

- возможность TIG–сварки при использовании специальной горелки.

Технические характеристики

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Электропитание, В | Однофазная сеть 220 В, 50 Гц |
| Основной режим работы | MIG/MAG |
| Дополнительный режим работы | MMA, TIG |
| Выходное напряжение, В | 14-28 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А - в режиме ММА | 15-200 |
| Напряжение холостого хода, В - в активном режиме | 70 |
| Процент нагрузки, % - при сварочном токе 140 А - при сварочном токе 160 А - при сварочном токе 200 А | 100 80 40 |
| Максимальная мощность сети питания, кВА | 11 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| Диаметр катушки проволоки, мм | 200 |
| Регулируемое время продувки газа, с - перед сваркой - после сварки | 0-0,5 0-10 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,0-12,0 |
| Регулируемое время растяжки дуги, с | 0-0,5 |
| Число роликов механизма подачи, шт | 2 |
| Габариты, мм | 475х320х310 |
| Масса, кг | 12,5 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, ºС | -20…+40 |

Комплект поставки :

Сварочный полуавтомат Форсаж-200ПА                                                     - 1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                                        - 1 шт.

Розетка ССИ-123 32А 2Р+РЕ  ТУ3424-011-18461115-2009                        - 1 шт.

Вилка СХ0020                                                                                                  - 2 шт.

Ролик DIA 30х10/22 0,8 – 1,0 V                                                                      - 1 шт.

Ролик DIA 30х10/22 0,8 – 1,0 U                                                                      - 1 шт.

Упаковка                                                                                                           - 1 шт.

ООО "Технологии"

660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 70, офис 318

Тел. 8-9138394517, факс (391) 220-50-07

E-mail : tech24@4mail.ru