КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ МАГНИТНОГО ПОТОКА ПРИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

Комплект специально разработан для производства монтажных и ремонтных работ, где необходимо стабильно высокое качество сварки. Обеспечивает снижение напряженности магнитного потока в стыке до значения не более 20 Гауссов.

Технические характеристики

| Напряжение питания, В | 380, + 10% - 15% |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 12 |
| Сварочный ток в режиме компенсации магнитного потока, А | 10 -2000 |
| Номинальный режим работы ПН, % + 40 ºС | 100 |
| Режим устранения магнитных полей | компенсация |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от – 40 до + 40 |
| Диаметр размагничиваемых труб, мм | от 530 до 1420 |

Состав комплекта :

1. Сварочный источник ДС-250.33 с панелью для компенсации магнитного потока

2. Пульт дистанционного управления

3. Набор поясов с быстроразъемными соединителями и транспортировочными сумками

4. Соединительные кабели

Аппарат ДС-250.33 – промышленный инверторный сварочный источник на ток до 250 А (ПВ=100%) с микропроцессорным управлением, для сварки покрытым электродом. Для работы в режиме компенсации магнитного потока снабжается дополнительной панелью.

Предназначен для работы в цеховых и полевых условиях при питании как от стационарной сети, так и от автономных генераторов.

Технические характеристики ДС-250.33

| Напряжение питания, В | 380, + 10% - 15% |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 15 |
| Сварочный ток (плавнорегулируемый), А | 25 - 250 |
| Номинальный режим работы ПН, % + 20 ºС + 40 ºС | 100 70 |
| Максимальный ток при ПН = 100% (+ 40 ºС), А | 200 |
| Пределы регулирования времени импульса и паузы, С | 0,1 – 2,0 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от – 40 до + 40 |
| Масса, кг | 29 |
| Габаритные размеры, мм | 505х225х435 |

Сварочный аппарат ДС-250.33 с панелью компенсации магнитного потока и пультом дистанционного управления

Набор поясов с быстроразъемными соединителями.

Пояса соответствуют диаметру трубы.

ООО «Технологии»

660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 70, офис 318

Тел. 8-9138394517,  факс (391) 220-50-07

E-mail : tech24@4mail.ru