РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ! Новое поступление в ТЦ «Меркурий» деревобрабатывающих, металлообрабатывающих, а также многооперационных станков ТМ «Кратон».

Многооперационный деревообрабатывающий станок  MULTI-06  предназначен для комплексной обработки столярных изделий как в домашних условиях, так и в не больших мастерских.

Возможно выполнение следующих операций: продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой; строгание (фугование) по плоскости и кромке; рейсмусование с автоподачей заготовки; фрезерование поверхностей различной конфигурации и зарезание шипов; сверление и фрезерование пазов.

Номинальная мощность

2200 Вт

Частота вращения ножевого вала

3560 об/мин

Количество ножей

3 шт

Габариты

1010*1000*810 мм

Вес

170 кг

Фугование

Максимальная глубина строгания

3 мм

Максимальная ширина строгания

250 мм

Рейсмусование

Максимальная глубина строгания

3 мм

Максимальная ширина строгания

250 мм

Высота строгания

6-110 мм

Минимальная длина заготовки

150 мм

Скорость автоматической подачи заготовки

6,5 м/мин

Распиловка

Максимальный диаметр пильного диска

300 мм

Максимальная глубина пропила

100 мм

Фрезерование

Максимальная ширина фрезерования

40 мм

Максимальная глубина фрезерования

60 мм

Сверлильно-пазовальные работы

Максимальный диаметр сверла

12 мм

Максимальная глубина сверления

90 мм

Диаметр хвостовика долота

19 мм

Максимальная глубина долбления

90 мм

Диапазон долбления

10-16 мм

Заточка

Размер камня для заточки ножей

В50*32*13 мм

Размер камня для заточки пильного диска

PDХ1 125*10*18 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Жесткая конструкция

3-ножевой барабан

Автоматическая подача для рейсмусования

Устройства защиты и ограждения

Фрезерные станки по дереву  предназначены для производства фасонных погонажных изделий из дерева и разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной и автотматической подачей.

Как правило фрезерные станки по дереву используют для ихготовления плинтуса, филёнок, зарезки простых шипов (с помощью шипорезной каретки), криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей., выборки фальцев, пазов, гребней, калевок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность

750 Вт

Напряжение питания

220 В

Тип электродвигателя

асинхронный

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

11 000 об/мин

Диаметр шпинделя

12,7 мм

Вертикальный ход фрезы

22 мм

Максимальный диаметр режущего инструмента

90 мм

Максимальная высота режущего инструмента

60 мм

Размер рабочего стола

610х480 мм

Цанговый зажим

8 и 12 мм

Габаритные размеры

660х700х600 мм

Масса

85 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Станок комплектуется надежным асинхронным двигателем.

Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки и продлевает срок эксплуатации станка

Наличие реверса

Вертикальный ход фрезы позволяет делать пазы и отверстия заданной глубины

Комплектуется цангами для концевых фрез 8 и 12 мм

Комплектуется транспортирным упором что повышает удобство и точность обработки деталей

Защитный кожух обеспечивают максимальную безопасность при эксплуатации станка

Легкое съемное основание делает хранение и транспортировку станка удобной

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Станок вертикально-фрезерный Кратон WMM-0,75

1шт.

Угольник

1шт

Шпиндель

1шт

Набор ножей

9 шт

Ключ шестигранный

1 шт

Токарные станки по дереву  предназначены для обработки фасонных, конических, цилиндрических поверхностей из мягких и твердых пород древесины.

Широкое применение токарные станки по дереву получили в условиях мелкосерийного и индивидуального производства.

Токарные станки по дереву незаменимы в модельных и столярных мастерских, а также на строительных площадках.

Копировальное устройство токарных станков по дереву позволяет изготавливать большое число одинаковых деталей. Благодаря использованию данной оснастки, токарные станки по дереву помогут изготовить одинаковые фасонные поверхности у нескольких предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность

550 Вт

Диапозон частоты вращения шпинделя

750-2600 минˉ¹

Количество ступеней

3

Максимальная длина заготовки

1000 мм

Максимальный диаметр заготовки

350 мм

Габариты упаковки

1450х420х380 мм

Вес

71,0 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Жесткая разборная станина

Копировальное усторйство