ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ серии ЩО-70

Панели распределительных щитов серии ЩО70 предназначены для комплектования распределительных устройств (щитов) напряжением 380\220 В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Панели комплектуются автоматическими выключателями серии «ВА» и «Электрон», разъединителями, предохранителями, приборами учета и измерений. На панелях предусмотрены как кабельные, так и шинные вводы. Панели предназначены для установки в электропомещениях. Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150, категория размещения 3. ОСОБЕННОСТИ: + Комплектование щитов изделиями ЗАО «Шнейдер Электрик»; + Опорные (высоковольтные) изоляторы – СА3; + Панели изготавливаются с ошиновкой, имеющими электродинамическую стойкость – до 110кА; УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ высота над уровнем моря – не более 1000 м; температура окружающего воздуха от - 40° С до + 45° С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Наименование параметра Величина Номинальное напряжение, кВ 0,4 Род тока переменный Число отходящих линий 1, 2, 4, 6 Номинальный ток отходящих линий, А 100, 250, 400, 630, 1000 Номинальный ток вводных панелей, А до 4000 Степень защиты панелей по ГОСТ 14254 с фасада – IР20; верх - IР00 Габаритные размеры, мм: 2200х800(300,1000)х600