Форсаж-201АД – универсальный однофазный сварочный аппарат предназначенный для аргонодуговой сварки постоянным током  деталей и материалов из титана, нержавеющей стали и медных сплавов (режим TIG) и ручной электродуговой сварки ( режим ММА ). Форсаж-201АД относится к новому поколению сварочных аппаратов для аргонодуговой сварки постоянным током, максимально соответствующих потребностям потребителей. Количество функций и возможности нового источника превзойдут ожидания любого сварщика. Надёжная защита от перепадов параметров питающей сети гарантирует стабильную работу и безопасность аппарата, а термозащита сработает в момент перегрева.

Основные преимущества :

- компактность

- малое энергопотребление

- возможность бесконтактного (TIG HF) и контактного поджига дуги (TIG Lift)

- высокое качество формирования шва и заварки кратера за счет плавного нарастания и спада сварочного тока

- выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях

- возможность сварки тонкостенных материалов

- стабильность процесса сварки за счет электронной стабилизации тока сварочной дуги

- высокая производительность при продолжительном цикле работы

- защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора

Функциональные возможности :

- по 9 пользовательских программ для TIG и MMA

- автоматическая защита при перепадах напряжения сети, при перегреве и аварии

- возможность питания от передвижных электростанций мощностью не менее 14 кВ·А

в режиме TIG :

- регулируемый импульсный режим

- регулировка времени нарастания и спада сварочного тока

- регулировка времени подачи защитного газа до и после сварки

- 2-х и 4-х тактный режим управления

- регулируемый ток "дежурной дуги"

в режиме ММА :

- регулируемый горячий старт (HOT START)

- функции ANTISTICK, ARC FORCE

Технические характеристики

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Электропитание, В | Однофазная сеть 220 В, 50 Гц |
| Основной режим работы | TIG DC HF/Lift |
| Дополнительный режим работы | MMA |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А - в режиме ММА - в режиме TIG | 15-200 5-200 |
| Напряжение холостого хода, В - в активном режиме | 80-100 |
| Процент нагрузки, % - при сварочном токе 140 А - при сварочном токе 160 А - при сварочном токе 200 А | 100 80 40 |
| Максимальная мощность сети питания, кВА | 10 |
| Индикация и управление |  |
| Зажигание дуги Регулируемое время нарастания/спада тока Регулируемая продувка газа Индикация сварочного тока | Бесконтактное/контактное + + + |
| Габариты, мм | 352х198х193 |
| Масса, кг | 6,7 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, ºС | -20…+40 |

Комплект поставки :

Сварочный аппарат Форсаж-201АД                                                              - 1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                                        - 1 шт.

Паспорт                                                                                                             - 1 шт.

Розетка ССИ-123 32А 2Р+РЕ  ТУ3424-011-18461115-2009                        - 1 шт.

Вилка СХ0020                                                                                                  - 2 шт.

Вилка SP1310/P2                                                                                              - 1 шт.

Упаковка                                                                                                           - 1 шт.

ООО "Технологии"

660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 70, офис 318

Тел. 8-9138394517, факс (391) 220-50-07

E-mail : tech24@4mail.ru