| Преимущества светодиодного освещения |
| --- |
| Основные преимущества светодиодных светильников Ledel: 1. Срок службы светодиодных светильников значительно превышает существующие аналоги (срок непрерывной работы светильника не менее 100 000 реальных часов, что эквивалентно 25 годам эксплуатации, при 10 часовой работе в день). С течением времени такие его основные характеристики как световой поток и сила света практически не претерпевают изменений. Все элементы светильника долговечны, в отличии от ламп, где применяются нити накала. Для сравнения галогенная лампа работает 1000 часов, металлогалогенная лампа – 3000 часов. 2. Экономичность энергопотребления. На 70% снижается энергопотребление по сравнению со светильниками, где применяются традиционные газоразрядные лампы ДРЛ и ДНАТ. 3. Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя специальных условия по утилизации (не содержит ртути, ее производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ). Отслужившую ртутную лампу необходимо отправить на утилизацию, что требует дополнительных денежных затрат. Утечка ртути или других газов из лампы при ее повреждении приведет к возникновению экологических проблем (негативное влияние на здоровье людей, загрязнение окружающей среды и т.п.). Так, любая ртутная лампа содержит до 100 мг сильнодействующего вещества — паров ртути. Предельно допустимая концентрация этих паров в населенном пункте равняется 0,0003 мг/м2. можно отметить, что эта опасная проблема остается, если возникает бой ламп при транспортировке и эксплуатации. Напомним, ртуть это самый ядовитый тяжелый металл, она токсична в любой форме. При вдыхании ртутные пары адсорбируются в мозге и почках, а также вызывают разрушение легких и желудочно-кишечного тракта. Даже давние ртутные загрязнения опасны, поскольку ртуть может испаряться годами, нанося непоправимый вред здоровью человека. Светодиодные светильники являются экологически чистыми и не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации 4. Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость светодиодных светильников Ledel. Это достигается тем, что конструкция светильника состоит из литого монолитного корпуса, выполненного из алюминиевого сплава позволяет добиться степени защиты IP67, отсутствие нити накаливания дает высокую виброустойчивость. Поликарбонатное стекло выдерживает значительные ударные нагрузки и выстрелы пневматического оружия. 5. Отсутствие необходимости замены светодиодов и обслуживания светильников в течение всего срока эксплуатации позволяет значительно экономить на обслуживающих мероприятиях и персонале. 6. В светодиодных светильниках достигается высокая контрастность, что обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов (зданий, строений, подъездов, дворов, рекламных щитов, складов, охраняемых территорий, парков) и цветопередачу (индекс цветопередачи 75-85). Светодиодный светильник создает освещенность с более высокой контрастностью, что улучшает качество освещения объекта. Даже притом, что одна из основных характеристик света – индекс цветопередачи – несколько ниже, чем у некоторых газоразрядных источников: естественный дневной свет имеет показатель цветопередачи — 100; газоразрядные (металлогалогенные) лампы – 80÷95; светодиоды – 75÷85; люминесцентные лампы полного спектра – 60÷95; стандартные лампы (накаливания) белого света – 68; натриевые лампы – порядка 25. Кроме того, что светильники на светодиодах обладают спектром излучения близким к солнечному, они могут иметь цветовую температуру от «холодного белого» до «тёплого белого» цвета. Сегодня для освещения улиц и дорог наиболее широко используются лампы ДРЛ, ДНаТ, ДНаЗ. Лампы ДНаТ, ДНаЗ имеют узкий спектр излучения, который не обеспечивает приемлемой цветопередачи. Их свет имеет характерную желтую окраску, что является существенным недостатком ламп этого класса. Многие исследования показали, что белый свет имеет преимущества перед другим освещением: белый свет улучшает ночное видение на 40-100% относительно освещения другого спектра; белый свет улучшает цветовое восприятие (цветопередачу), что в свою очередь увеличивает контраст изображения и восприятия глубины пространства. 7. В светодиодных прожекторах и других изделиях показатель использования светового потока равен ста процентам (в отличии от устарелых стандартных уличных светильников, где такой коэффицент равен всего 60-75 процентам). Другим важным преимуществом использования светодиодной продукции высочайшего качества – это возможность направлять световой поток, за счет специальной оптики. 8. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в светодиодных светотехнических изделиях (так называемого стробоскопического эффекта, которые можно заметить, если смотреть на люминесцентные и газоразрядные светильники). Это позволяет исключить усталость глаз при работе в таком освещении, что немаловажно для таких сфер как школьное и вузовское обучение, проектная и офисная деятельность. 9. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения светодиодных светильников. (Это легко увидеть из технических характеристик светодиодных светильников, где потребляемый ток равен 0,6÷0,9А, в отличии от традиционных светильников с газоразрядной лампой, где потребляемый ток 2,2А, а пусковой ток 4,5А). 10. В ночное время, для дополнительной экономии электроэнергии, допускается снижение освещённости улиц на 30-50% (пункт 7.44 СНиП 23-05-95). Светодиодные светильники позволяют регулировать освещённость снижением питающего напряжения (традиционные светильники на газоразрядных лампах этого не допускают, при снижении напряжения они выключатся). Наличие переключателя потребляемой мощности на подстанции позволяет, без расширения номенклатуры светильников, получать различные нормы освещённости в соответствии со СНиП 23-05-95. 11. Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время светильники с лампами ДРЛ и ДНаТ для уличного освещения крайне неудовлетворительно запускаются при низких температурах от – 15 градусов, что является средней зимней температурой практически по всей стране. В отличие от них, светодиоды прекрасно зажигаются и работают при минусовых температурах (-60). 12. На практике зафиксировано значительное снижение светового потока ламп ДНаТ, ДНаЗ в процессе их эксплуатации. Снижение светового потока достигает 40-60% от показателей новой лампы. Причем наибольшая скорость спада светового потока наблюдается в первые 100-200 часов эксплуатации лампы, т.е. в течение первого месяца работы. Основываясь на данной особенности работы ламп ДНаТ, ДНаЗ, в различной литературе рекомендуют производить их замену еще до выхода их из строя через 4-6 месяцев (по данным различных источников). Т.е. реальный срок жизни этих ламп определен 4-6 месяцами. Одной из основных причин, влияющих на спад светового потока ламп ДНаТ, ДНаЗ и уменьшения их срока службы является момент включения или кратковременного обесточивания, потому, что при подаче напряжения возникает моментальный рост пускового тока, разрушающий элементы конструкции лампы. С каждым включением лампы наблюдается ее ускоренное старение, объясняемое усиленным распылением материала электродов большими пусковыми токами, возникающими при установлении дугового разряда, что связано с переходными процессами, происходящими в горелке лампы. В результате перечисленных факторов электрические параметры лампы выходят за пределы возможностей пускорегулирующей аппаратуры, и лампа перестает работать. Заметьте, что нагрузка на кабели при этом повышается более чем в два раза. 13. Кроме того, при оценке экономии электроэнергии необходимо учитывать потери на проводах линий питания светильников. Потребляемый лампами ДРЛ и ДНаТ ток составляет 2.1-2.2А, потребляемый ток светодиодного светильника составляет 0.7-1.1А в зависимости от режима работы. Таким образом, достигается экономия на техническом обслуживании и при монтаже светодиодных уличных систем, где используется кабель меньшего сечения. 14. Также отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения светодиодных светильников. (Это легко увидеть из технических характеристик светодиодных светильников, где потребляемый ток равен 0,7÷1,1А, в отличие от традиционных светильников с газоразрядной лампой, где потребляемый ток 2,2А, а пусковой ток 4,5А). 15. Производство светодиодных светильников Ledel сертифицировано по стандарту ISO 9001 16. Мы используем лучшие светодиоды компании OSRAM – одного из лидеров в производстве светодиодов: с высокой светоотдачей с одного Вата (90-100 Лм). 17. На всю нашу продукцию мы предоставляем гарантию 3 года. Все вышеизложенные преимущества светодиодных светильников Ledel позволяют утверждать, что для муниципальных бюджетов эксплуатация светодиодных светильников и светодиодного уличного освещения поможет сэкономить финансовые средства в значительных размерах. Функциональность Уличный светодиодный светильник Ledel L-street (96 диодов) Светильник РКУ (ЖКУ, ГКУ) с лампой ДРЛ-400 Светильник с газоразрядной лампой ДНаТ-250 Освещённость в Lux 23 Лк 18 — 20 Лк, через месяц существенно снижается 30 Лк (желтый свет) Энергопотребление 110 Вт до 450 Вт до 330 Вт, с больши потреблением энергии во время пуска Использование светового потока (КПД) в уличном освещении более 98% 30-50% 65% Срок службы светоизлучающего элемента 100.000 часов непрерывной работы до 1.000 часов До 6.000 часов Степень защиты IP-67 IP-54 IP-54 Диапазон рабочих температур при эксплуатации -60 … + 45 Сº -50 … + 40 Сº, при температуре ниже -20 Cº затруднён пуск -50 … + 40 Сº, при температуре ниже -20 Cº затруднён пуск Вес до 7 кг 10-12 кг без лампы 10-12 кг без лампы Выход на рабочий режим менее 1 секунды 10-15 минут 15 минут Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения устойчив в диапазоне 120-280 В не устойчив не устойчив Эксплуатационные расходы отсутствуют высокие средние Перегрузки в сети - при пуске при пуске Тепловыделение низкое высокое высокое Мерцание отсутствуют присутствует присутствует Вандалоустойчивость стекло из ударопрочного поликарбоната в зависимости от корпуса в зависимости от корпуса Дистанционное управление освещением (опция) возможно нет Нет Экономия электроэнергии при и пользовании светодиодной продукции до 70% ---- ----- Пусковой ток --- 4,5 А 4,5 А Потребляемый ток 0,7-1,1 А 2,1-2,2 А 2,1-2,2 А Нагрузка на городские и муниципальные электросети низкая высокая Высокая Специальные условия утилизации источников света нет требуется Требуется Виброустойчивость светильников в процессе эксплуатации высокая слабая слабая Устойчивость к перепадам напряжения не чувствителен слабая Слабая Стабильность работы систем уличного освещения при низких температурах выс кая низкая Низкая |  |  |

| Как выбрать «правильный» светодиодный светильник? |
| --- |
| Сейчас в нашей стране как никогда популярна тема энергосбережения, внедрения энергосберегающих технологий. Особенно ажиотажным стал интерес после выступления Президента Медведева и выхода нового закона об энергосбережении. Первое что приходит на ум при внедрении энергосбережения в освещении это применение светильников на основе светоизлучающих диодов или если короче — светодиодных светильников. Все мы с вами сумеем отличить немецкий автомобиль BMW от китайского автомобиля FAW. Наверное, многие мужчины в подробностях расскажут, почему BMW лучше, надежнее, хотя и дороже на порядок. Когда речь идет о выборе такого специфического продукта как светодиодный светильник все становится сложнее – не все из нас электротехники, да и продукт настолько новый, что даже профессор специализированного института вряд ли вам поможет (проверено лично). Поможет здесь только практический опыт использования LED светильников и опыт конструирования осветительных приборов на основе светодиодов. Первое, на что хотелось бы обратить внимание: всевозможные конструкции LED светильников по принципу «засунуть» в существующий корпус обычного светильника РКУ, ЖКУ или ЛВО светодиоды с блоком питания, являются ни чем иным как попыткой установить реактивный двигатель в велосипед. Светодиодная технология подразумевает совершенно иные пропорции корпуса и его высокие характеристики по теплоотдаче (рис. 1). Рис. 1 Светодиоды прекрасно переносят низкие температуры (до -63 °С), а вот высокой температуры боятся. Максимальная рабочая температура светодиода не должна превышать +75 °С – иначе резко уменьшается ресурс работы светодиода. При нормальном режиме ресурс работы светодиода OSRAM или CREE не менее 100 000 часов (рис.2). По этому, в большинстве случаев, корпус «правильного» светодиодного светильника является по совместительству радиатором охлаждения. Нормальная температура корпуса светодиодного светильника 40-50°С (на ощупь горячо, но руку не обжигает). Рис. 2 Зависимость срока жизни от температуры кристалла (OSRAM Golden Dragon Plus) Второе: производитель светодиодов. В мире сейчас довольно много производителей: США, Германия, Япония, Южная Корея и конечно Китай. Здесь нельзя сравнивать прямо по параметрам $/люмен и люмен с ватта – требуются дополнительные параметры сравнения: режимы работы светодиода, срок жизни, деградационные характеристики (постепенное снижение светового потока) и имя фирмы-производителя. Хочется сказать, что доверять стоит пока только известным брендам: Osram Opto Semiconductors (Германия), CREE (США), Nichia (Япония), Seoul Semiconductors (Корея), Philips-Lumileds. Светодиодов «no name» лучше избегать. Поэтому, если производитель LED светильников умалчивает марку светодиода или с неохотой дает подробные характеристики – стоит насторожиться. Где гарантия, что через 2000 часов снижение светового потока не составит 50%? А цветовая температура с 5000-5500К (белый) не сместиться в 6500-7000K (фиолетовый)? Третье: Светодиодный светильник для улицы и автотрассы. Важно понимать, что светильник с круговой диаграммой светового распределения (пятном) не является по сути уличным (Рис. 4). По нормам, расстояние между опорами уличного освещения должно быть 35 метров. Круговая диаграмма никогда не даст равномерной засветки дорожного полотна, и вы получите светлые пятна под столбом и темную дорогу. Что бы достичь равномерной освещенности, нужна так называемая овальная или широкая диаграмма (Рис. 3). Рис. 3 Овальное световое пятно Рис. 4 Круговое световое пятно Она достигается использованием первичной или вторичной оптики или изгибанием светодиодной матрицы под нужную диаграмму. Для примера даны две модели освещения стандартной дороги светодиодными светильниками с широкой и круговой диаграммой (Рис. 5) Рис. 5 Модель с широкой диаграммой Рис. 6 Модель с круговой диаграммой Четвертое: сейчас появляется множество новых конструкций уличных светодиодных светильников. Часто они действительно оригинальны по форме, еще чаще эти светильники существуют только «на бумаге», а точнее в 3D моделях. Я уже не говорю о каких то тестовых установках на реальной дороге с реальными замерами освещенности. Вывод: не стоит покупать «виртуальные» светильники юных изобретателей до их реальной опытной обкатки на трассе. К сожалению, на данный момент, реальных автомобильных дорог с установленным светодиодным освещением протяженностью хотя бы 1 км в России очень мало. Фото 1. Автомобильная дорога освещенная светодиодными светильниками (М7 Татарстан, поворот на горнолыжный курорт) -протяженность 1,5 км. Пятое: Блок питания светодиодного светильника. Обращаю ваше внимание на cos φ (или коэффициент мощности блока питания). Желательно, что бы он был больше или равен 0,9. Это позволит сэкономить на дополнительных корректорах мощности (ваш энергетик должен это знать). Также расспросите продавца о наличии встроенной в блок питания защите от скачков высокого напряжения (свыше 600V), температурного перегрева, пробоя светодиода и защите от излучаемых помех в сеть 220V (так называемая электромагнитная совместимость). Шестое: Офисные светодиодные светильники. Сейчас их делают практически все. И из всего. Т.е. ставят практически любые самые дешевые светодиоды, обычно азиатского происхождения. Таким образом, можно купить светодиодный офисный светильник формата Армстронг за 3500 рублей. Если учесть, что 50% стоимости светильника это стоимость светодиодов, становиться понятно, что там внутри. Но не надо забывать, что мы находимся в офисе по 8-10 часов в день, пишем, работаем на компьютере. И глаза свои надо бы беречь от «неизвестного» света. На этом экономить не стоит. И известные производители светодиодов жестко выдерживают заявленные характеристики и по цветовой температуре, деградации и светоотдаче. Вывод: требуйте от продавца марку и технические характеристики светодиодов (желательно, что бы это был официальный документ от производителя светодиодов). По этим данным можно приблизительно подсчитать реальное энергопотребление светильника: Если светодиод «одноваттник», то умножаем заявленное количество светодиодов на 1.3 и получаем общее потребление с блоком питания. Очень многие «горе-производители» любят занижать параметры энергопотребления, в реальности он достигает у некоторых 50-60 Вт для светодиодного аналога ЛВО 4х18 Вт (86 Вт). Тогда, в чем экономия? Светодиодный офисный светильник окупается только в случае 2,5-3-х кратной разницы в энергопотреблении. Иначе это просто дорогая и бесполезная игрушка. По опыту знаю, что мало кто из производителей светодиодных светильников в нашей стране дает реальные честные данные по световому потоку, энергопотреблению и электромагнитной совместимости. Будьте внимательны! Тестируйте всю светодиодную продукцию, незнакомую Вам. Для этого нужен всего лишь люксметр (3000 руб.) и мультиметр (тестер — замеряем ток и напряжение, перемножаем и получаем потребляемую мощность). Радость от дешевой покупки быстро сменяется разочарованием от низкого качества. |  |  |

| Вся правда о компактных люминесцентных лампах |
| --- |
| Почему свет люминесцентных ламп кажется нам «мертвым»? Насколько отличаются реальные параметры компактных люминесцентных ламп от заявленных производителем? Это и многое другое в обзорной статье Александра Архипова, технического директора компании «ЛИСТ» Покупая компактные люминесцентные лампы, мы верим, что сможем сберечь электричество и деньги. Однако всегда интересно, какие параметры ламп заложены в стоимость? Компании-производители в один голос твердят об экономии. Для современного практичного россиянина, и особенно в последнее время, это слово — не пустой звук. Но о чем они умалчивают, и как разобраться в том, какого качества товар ты все-таки приобрел? К тому же, сегодня большинство фирм, реализующих светотехнику и те же лампы, не всегда понимают, что продают. Достоверная информация заменяется красивыми упаковками и пространными рассуждениями о преимуществах тех или иных энергосберегающих светильников и ламп, в итоге же покупатель нередко получает весьма посредственный продукт. К вопросу о качестве В мире давно существуют системы сертификации, отражающие качество продукта, например, всем известная ISO. К сожалению, многие компании, даже имея все соответствующие, в том числе, международные документы, не особо утруждаются в соблюдении необходимых процедур. За что должен отвечать производитель и поставщик ламп, какую информацию он обязан доводить до сведения потребителя, и на какие характеристики и свойства изделия очень желательно обращать внимание последнему? Вопрос далеко не риторический — все хотят получить продукт соответствующий заявленным параметрам. Один из важнейших параметров лампы — «качество» света. Свет от компактной люминесцентной лампы может быть тепло-белым с цветовой температурой 2700 K и холодно-белым — 4000 K. Если сравнить свет КЛЛ и солнечный свет, к которому привык человеческий глаз, то можно увидеть, что солнце имеет цветовую температуру примерно равную 5000 K. При снижении солнечной активности в течение дня можно наблюдать небольшое снижение цветовой температуры. Используя КЛЛ, человек находится в среде, где жизненная активность снижается, это связанно с дневными циклами солнца. Попытаемся, опираясь на факты, графики и цифры, понять, почему так происходит. Рассматривать источники света будем, в основном, с точки зрения их воздействия на организм человека, его подсознание, однако не оставим в стороне и финансовую составляющую. Лампа накаливания. Безусловно, один из старейших источников света. Отживающий, по мнению некоторых лоббистов инновационных технологий, свой век. Но «хоронить» его пока преждевременно. Компактная люминесцентная лампа. Известна как энергосберегающая. Сегодня эти лампы представлены, в основном, в двух видах: U-образные и спиралеобразные. Есть также спиралеобразные, помещенные в колбы привычных нам ЛН. Эти лампы были разработаны для использования в светильниках, предназначенных для ЛН или галогенных ламп. И хотя у них был изменен лишь форм-фактор, световые характеристики также поменялись. Линейная люминесцентная лампа. Ее можно считать «прародительницей» КЛЛ, а посему во многих характеристиках и показателях она схожа с последней. Что «за кадром»? Спектральное распределение — очень интересный показатель «качества» света. Но не ищите его на упаковке среди указанных характеристик, его там просто нет. В первую очередь потому, что этого никто не требует. С другой стороны, и исходя из «правил» маркетинга, никто не хочет «грузить» покупателя лишними светотехническими премудростями. График спектрального распределения светового потока обычной лампы накаливания мощностью 100 Вт На графике, обратите внимание, спектр ровный, плавный, нет резких пиков. Он соответствует всем лампам накаливания, независимо от их мощности и устройства. Так, например, галогенные лампы имеют такую же «структуру» спектра. По принципу действия они ничем не отличаются, с той лишь разницей, что в них закачивают специальный галогенный газ. Он предотвращает испарение вольфрамовой спирали, что продлевает срок службы, и увеличивает яркость горения при той же потребляемой мощности. Принято считать, что свет от «лампочки Ильича» воспринимается как наиболее комфортный. Дело в том, что горящая нить накала — это не что иное, как нагретое, практически до температуры плавления, светящееся тело, этакий миниатюрный аналог Солнца, с той лишь разницей, что свет от звезды проходит сквозь атмосферу и озоновый слой — своеобразные фильтры радиации и ультрафиолетового излучения. Кроме того, у ЛН спектр смещен в желто-красный диапазон, что в большей степени соответствует утреннему и вечернему, но не дневному солнечному свету. Вряд ли кто станет отрицать тот факт, что любой «отход в сторону» от естественного света, к которому привык человеческий глаз, несомненно создаст определенный дискомфорт восприятия. График спектрального распределения светового потока компактной люминесцентной лампы А вот на этом графике (КЛЛ) отражена ярко-выраженная линейчатость. Данный тип спектра представляет собой совокупность множества пиковых значений для разных цветов. К сожалению, увидеть это можно только на графике. Происходит обман зрения: видим белый свет, хотя лампа одновременно излучает большое количество цветов с разной интенсивностью. Конечно, человек может ко всему привыкнуть. Вопрос в другом: а стоит ли? Кроме того, то, что изображено на графике, присуще с небольшой разницей в интенсивности и расположении пиков всем люминесцентным лампам любых размеров и цветовых температур: T4, T5, T8, компактным люминесцентным лампам всех форм. И все-таки вреден ли свет, излучаемый люминесцентными источниками? Официальных исследований влияния такого спектра на психику человека либо не существует, либо их просто никто не публикует. А производителям люминесцентных ламп это и вовсе ненужно: годовые обороты «энергосберегающей» светотехнической продукции огромны. Стоит задуматься, а что происходит, когда какой-то спектр (пример — люминесцентная лампа) отсутствует? А происходит вот что: глаз этот цвет просто не увидит, и «дорисует» недостающую составляющую. «Ни одному производителю КЛЛ не выгодны исследования влияния света их ламп на здоровье человека: годовые обороты «энергосберегающей» светотехнической продукции огромны.» В светотехнике этому есть простое и понятное определение — коэффициент цветопередачи Ra. Несмотря на то, что маркетологи и производители говорят о высоком показателе этого коэффициента у люминесцентных ламп, со всей ответственностью можно утверждать, что это просто попытка выдать желаемое за действительное. Обман глаза в следующем: линейчатый спектр — это отсутствие длины волны каких-то цветов. То есть, попадая на любую поверхность, свет отражается не во всем диапазоне. Так, например, человек может смотреть на вещь, освещенную ЛЛ и видеть, что она синяя. При другом освещении она будет несколько более зеленоватой или немного желтоватой. Подобное может происходить со всеми цветами во всем видимом диапазоне, если они попадают под свет люминесцентной лампы. Завершая критику люминесцентных ламп, вполне определенно можно сказать, что воздействие их света вредно в том случае, когда человек занимается скрупулезной работой с высокой зрительной нагрузкой. Именно в подобных ситуациях нередко возникает ощущение дискомфорта, усталости. Форм-фактор КЛЛ: война за место под абажуром Зачем вообще нужны лампы различных форм, в том числе и спиралеобразные? Изначально существовала большая проблема: любая ЛЛ, помещенная в обычную домашнюю люстру или, например, в офисный светильник, должна была строго соответствовать его габаритным размерам. Все это связано с понятными любому человеку физическими и фотометрическими особенностями светильника, когда лампа имеет высокую габаритную яркость. Другими словами, краешек, выходящий за габариты плафона, будет слепить. Так, в расчетах любого офиса применяется много различных показателей. Один из них связан непосредственно с коэффициентом ослепленности. Отметим, что это очень важный показатель: если лампа, купленная для дома или офиса, будет выходить за пределы, например, люстры, абажура, торшера или настольной лампы — повышенная утомляемость находящимся в освещаемом таким способом помещении обеспечена. Поэтому такой параметр как форм-фактор лампы — ее размер и длина — очень важен. Лампа и светильник должны соответствовать друг другу. Удобную в использовании U-образную лампу по длине нельзя было уместить в те габаритные размеры, где раньше размещалась обычная лампа накаливания. Отсюда возникла задача: уменьшить ее размеры при сохранении общей длины трубки. Чем меньше длина, тем меньше мощность при одинаковом диаметре. Единственное решение, реализованное в дальнейшем в массовом производстве, было закручивание трубки в спираль. Спиралеобразная компактная люминесцентная лампа Для уменьшения габаритов U-образной лампы витки ее трубки следовало бы расположить как можно ближе друг к другу. Однако это не представлялось возможным, поскольку каждый такой виток «затемнял бы» собой соседний, отчего падал бы и без того низкий по сравнению со спиралеобразной лампой световой поток и, соответственно, КПД. Но производство этих ламп не требовало больших затрат и это дало им некоторые преимущества. Значения КПД ламп разных форм можно сравнить в таблице, приведенной ниже. Эффект затемнения присущ всем КЛЛ. Единственное исключение — U-образные лампы с одним витком, обратная сторона которого направлена к отражателю. Такие лампы имеют штырьковый цоколь и под них сделаны специальные, досконально рассчитанные светильники со специализированными отражателями. В люстру такую лампу не поставишь. Спиралеобразные и U-образные лампы в общей сложности за счет затемнения внутренней части теряют до 30 % светового потока, и выхода из этой ситуации пока еще не придумал ни один производитель. Если сравнить обычную КЛЛ с линейной «офисной» люминесцентной, несложно сделать вывод, что по эффективности лм/Вт последняя выигрывает, поскольку не имеет затемненных сторон. И хотя обратная сторона лампы излучает в противоположную сторону, в любом случае, это единственная форма люминесцентной лампы, свет от которой нигде не теряется безвозвратно и который можно переотразить. Кое-что о светодиодах Стоит ознакомиться, учитывая популярность темы светодиодов, с еще одним графиком. На нем — спектральное распределение светодиодной лампы белого свечения. Видно, что оно приближено к спектру горящей вольфрамовой нити. График спектрального распределения светового потока белого светодиода Это обычный сверхъяркий светодиод, выполненный на синем чипе и покрытый желтым люминофором. Марка светодиода имеет значение. Поэтому график может изменяться, но у разных производителей отличаться принципиально не будет. «Сердце» КЛЛ Какие еще недостатки присущи люминесцентным лампам? Разберемся подробнее с пускорегулирующими устройствами. Ими снабжены абсолютно все типы люминесцентных ламп. В светильниках, а-ля «офисный под армстронг», ПРА расположены в корпусе отдельно от ламп. В КЛЛ ПРА находятся в самих лампах. Пускорегуляторы бывают двух типов: электромагнитные (ЭМПРА) и электронные (ЭПРА). Первые — уже устаревшие технически и морально, да еще и создающие мерцание. Вот как это выглядит на графике, снятого с осциллографа (по вертикали освещенность 0.1 В/дел, по горизонтали время 2 мс/дел). Пульсации лампы накаливания Что на графике? Здесь, по идее, пульсации должны быть более сильными, однако нить в состоянии накала — это раскаленный металл, он просто не успевает так быстро остыть и вновь раскалиться, поэтому мерцание несколько сглаживается. Пульсации люминесцентной лампы с ЭМПРА или бюджетным ЭПРА Люминесцентные лампы и компактные люминесцентные с электромагнитными ПРА или с бюджетным ЭПРА — вот такие пульсации попадают на сетчатку глаза, потом они корректируются самим глазом и воспринимается нами как ровный свет, что создает дополнительную нагрузку на восприятие. Поэтому, покупая лампу в магазине, необходимо уделять особое внимание используемому в ней типу пускорегулятора. Пульсации люминесцентной лампы с высококачественными ЭПРА А вот у лампы с качественным ЭПРА, как видим, пульсации отсутствуют полностью, что аналогично дневному свету. Такую же равномерность в свечении дают и светодиоды. Желание знать, какое пускорегулирующее устройство установлено в компактной люминесцентной лампе, купленной в магазине, будет она мерцать или нет? — закономерно. И порождает сплошные вопросы. Только вот ответ явно не порадует. А «звучит» он так: без специального оборудования обойтись сложно. От редакции: к сожалению, действительно, проверить качество пускорегулятора не так легко, но мы нашли одно очень простое решение. Вам понадобится любой мобильный телефон со встроенной фотокамерой. Если навести объектив камеры в режиме «предварительного просмотра» (включенный режим «фотосъемка», когда на дисплее виден будущий снимок) на светящуюся люминесцентную лампу с некачественным ЭПРА или с устаревшим ЭМПРА, вы сможете заметить линии. При покупке КЛЛ в магазине просто попросите включить лампочку и направьте объектив фотоаппарата, встроенного в телефон, на нее. Когда лампа загорится, либо просто посмотрите на монитор телефона, либо сделайте снимок. Сравнивая несколько ламп, по количеству линий можно определить качество электронной начинки: чем более интенсивное мерцание, тем более низкокачественное ПРА установлено в лампе. Если же линий нет, значит, разработчики позаботились даже о том, что ваш глаз не в состоянии воспринять. То же самое можно проделать с теми лампами, которые уже установлены в вашем офисе, в вашей квартире или в настольном светильнике. Измеренные светотехнические параметры ламп накаливания Тип лампы накаливания Оптическая мощн. P(W) Сумм. св. поток. Ф(lm) Max сила света. Imax (cd) Осевая сила света. lax (cd) Потребл. мощность. Pin (W) Эффект-сть. v(lm/W) КПД. (%) СС эффект-сть. K(lm/W) СС эффективность K (lm/W) Координаты цветности: Коррелированная. цвет.темп. Тс (К) X Y Z E14 Spot R50 40W 4.195 224.504 271.012 255.783 41.977 5.348 9.994 53.512 0.469 0.411 0.12 2573 E14 Spot R50 40W 4.651 235.717 340.549 312.644 40.772 5.781 11.407 50.683 0.474 0.412 0.114 2518 E14 Spot R50 40W 5.665 258.04 288.333 285.891 39.605 6.515 14.303 45.553 0.482 0.413 0.105 2425 Измеренные светотехнические параметры компактных люминесцентных ламп Тип модели КЛЛ Оптическая мощн. P(W) Сумм. св. поток. Ф(lm) Max сила света. Imax (cd) Осевая сила света. lax (cd) Потребл. мощность. Pin (W) Эффект-сть. v(lm/W) КПД. (%) СС эффект-сть. K(lm/W) Координаты цветности: Коррелированная. цвет.темп. Тс (К) X Y Z 15W SP E27 4000K 2.834 912.857 96.278 61.23 14.733 61.96 19.238 322.072 0.379 0.377 0.244 4029 15W 3U E27 2700K 3.282 1026 95.906 28.31 15.478 66.279 21.205 312.565 0.454 0.406 0.14 2736 11W SP E27 2700K 1.943 653.13 67.889 42.307 11.533 56.633 16.849 336.123 0.458 0.407 0.135 2694 15W SP E27 2700K 2.816 944.281 93.865 61.2 15.03 62.827 18.738 335.303 0.462 0.409 0.129 2654 20W 3U E27 4000K 3.711 1099 107.132 26.624 23.801 46.172 15.593 296.105 0.37 0.358 0.272 4153 11W SP E27 4000K 2.311 725.122 71.661 42.288 14.986 48.386 15.421 313.76 0.382 0.372 0.246 3899 23W 3U E27 2700K 3.987 1349 137.73 40.419 29.73 45.39 13.41 338.471 0.465 0.408 0.127 2607 23W SP E27 2700K 4.28 1504 172.812 118.156 22.69 66.299 18.863 351.475 0.459 0.416 0.125 2739 9W SP E14 2700K 1.659 550.883 56.678 37.237 9.458 58.247 17.538 332.126 0.461 0.402 0.137 2613 9WSPE14 400OK 1.857 572.498 57.04 38.887 10.044 57 18.494 308.209 0.376 0.364 0.261 4022 15WSPE14 2700K 2.815 962.968 99.186 67.418 15.525 62.026 18.133 342.056 0.458 0.41 0.132 2702 11W SP E14 2700К 1.838 622.855 60.931 38.841 12.16 51.224 15.116 338.88 0.464 0.409 0.126 2623 15W SP E14 4000K 2.972 971.922 97.717 65.131 14.865 65.383 19.997 326.973 0.38 0.377 0.243 4014 20W SP E27 2700K 4.05 1395 182.1 116 18.78 74.29 21.58 344.3 0.4579 0.4087 0.1334 2699 23WSP E27 2700K 4.47 1535.5 190.6 106.6 20.95 73.3 21.32 343.77 0.456 0.4081 0.1359 2721 Расшифровка типа модели КЛЛ: «15W SP E27 4000K» 15W SP E27 4000K Заявленная мощность Форма: SP-спираль, 3U – 3-х витковая U-образная Цоколь Заявленная цветовая температура На этих таблицах приведены, измеренные нашими экспертами светотехнические параметры компактных люминесцентных ламп и ламп накаливания. Сравнивая их, можно избежать многих проблем. Так, например, заявленная мощность может быть 15 Вт. А реально потребляемая мощность — 16,8 Вт. Разница в 10% — существенна. Коротко о замерах. Все тесты проводились в компании «Лаборатория исследования световых технологий». Это первая в России независимая светотехническая лаборатория (Aттестат Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии № РОСС RU.0001.21.МЛ49 от 23 июля 2009, Аттестат Российской Корпорации Нанотехнологий РОСС RU.B503.04НЖ00.77.03.0002). Питание: стабилизированное, переменное, синусоидальное напряжение 220 В (±3%), 50 Гц. Образцы, «принявшие участие» в испытаниях, не имели особого различия в качестве люминофора. Данные, приведенные ниже, напрямую зависят от электронной начинки лампы — пускорегулирующего аппарата. Все параметры, расходящиеся с заявленными — результат попытки получения большего светового потока, либо некачественной электронной начинки. Исходя из практики исследования подобной продукции, можно вполне определенно утверждать, что единственным способом получить большую световую отдачу от лампы, является повышение напряжения, пропускаемого через трубку ЛЛ. В таком режиме стабильность работы лампы не изменится, но, как правило, это всегда приводит к значительному снижению срока службы лампы. В таблице также приведена энергоэффективность ламп, обозначенная показателем лм/Вт. Здесь стоит отметить, что мы использовали модели ламп 2009 года выпуска. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые лампы показали значение 60 — 75 лм/Вт, означающее высокую эффективность у всех испытуемых, а, следовательно, и высокий уровень технологий, реализованных в изделиях. Названия компаний-производителей в таблице не приведены, однако указана разновидность (форма), мощность и цветовая температура. Заметим, что в одном ряду стоят как дешевые (до 120 рублей), общедоступные лампы, так и дорогие, стоимостью 200 — 400 рублей. Очень интересен такой показатель, как цветовая температура. У любой лампы он должен быть указан на упаковке. Например, 2700 K (теплого свечения) или 4000 K (холодного свечения). Бесспорно, КЛЛ сейчас научились делать, но некоторые из них не укладываются в принятые стандарты и нормы, и не всегда соответствуют показателям, которые производители указывают на упаковке. Что это означает? Если две лампы с разбросами (даже в 150 K) установить в люстру, они будут отличаться по цвету. Одна будет более желтой, другая — более синей. Вот такой можно получить световой раздражитель. И хотя такие различия в цветности не вредны, но не хочется, чтобы покупатель относился к этому по принципу «и так сойдет». Многоликий КПД Многие путают такие понятия, как КПД (%) и эффективность (лм/Вт). КПД — это отнесенная электрическая мощность к оптической мощности. Так, лампа накаливания имеет КПД 7-10 %, а люминесцентные лампы — различные коэффициенты полезного действия. В нашей таблице четко измерены и предоставлены реальные данные для более четкого понимания эффективности преобразования электричества в свет. Сроки службы еще впереди Если вам говорят, что заявленное время работы конкретной компактной люминесцентной лампочки соответствует 10 годам, то можно быть уверенным, что эта информация на 100 % не соответствует действительности. Максимальный срок службы внутреннего ЭПРА составляет 3 — 4 года, и то, при условии, что пускорегулирующее устройство имеет оптимальные для мощности этой лампы параметры и высокое качество сборки. При покупке КЛЛ нужно понимать одно: ни одна лампа не продержится более 3 — 4 лет, поскольку никакая внутренняя электроника столько не прослужит, а если и прослужит (правда, где гарантия?), то и стоить будет соответствующе. «Максимальный срок службы внутреннего ЭПРА может составить 3 — 4 года, и то, при условии, что пускорегулирующее устройство имеет оптимальные для мощности этой лампы параметры и высокое качество сборки» Производители и профессионалы рынка электронных компонентов понимают, что у любой радиоэлектронной детали (из которых собирается ЭПРА) средней стоимости есть свой срок службы, и он никогда не превысит 4 лет. И, добавим, что себестоимость компактной люминесцентной лампы складывается в основном из затрат на ЭПРА, поскольку стеклянная трубка стоит не более 10 центов при массовом производстве. Вывод: чем дороже лампа, тем дороже и качественнее начинка и не более того. Недорогие лампы могут проработать и 4 года. Покупка дешевого продукта похожа на лотерею — счастливый номер выпадает крайне редко. Вместо резюме Что можно сказать о том, насколько комфортны или некомфортны современные КЛЛ? Если исходить из субъективного восприятия, то ответ будет, безусловно, не в пользу КЛЛ. Объективная техническая причина знаку «минус»: дискомфорт по спектру — он линейчатый. К тому же, если люминофор некачественный, он будет деградировать, и лампа со временем изменит цветность. Понятно, что пускорегулирующие устройства по исполнению бывают разными. Однако даже если внутри лампы установлено качественное ЭПРА, мерцания, но уже с большей частотой, не избежать. Единственно, что утомляемость от такого источника света может быть меньше., Как ни крути, негативное, имеющее неприятное свойство аккумулироваться воздействие ни глаз, ни фотокамера не фиксируют, все происходит на уровне подсознания. А пока очевидно одно — проблема существует, только вот исследования не проводятся. |  |  |