# Советы по укладке.

Мастер советует: Требуемые инструменты: 1. Зубчатый шпатель для создания ребристой поверхности массы клея. 2. "Мастерок" для нанесения клеящего раствора. 3. Строительный пистолет для заполнения швов или кулек 4. Дрель с отрезным кругом или «болгарку» с диском по камню резки плитки. 5. Расшивка для расшивки швов. 6. Жесткая капроновая щетка для удаления излишков раствора. 7. Кисть для нанесения защитного покрытия. 8. Уровень, рулетка для замера рабочей поверхности. Требования к поверхности: Поверхность должна быть твердой, ровной и чистой, не допустимы жировые загрязнения. Старые краски, шпаклевки, побелки, масляные пятна и другие вещества следует удалить и прогрунтовать поверхность два раза вододисперсионными грунтовками. Расходные материалы: 1) Грунтовка 2) Клей: сухие строительные смеси (Кнауф, Церизит, Евротех и пр.) 3) Наполнитель швов (Расшивка) 4) Водоотталкивающая пропитка (Гидрофобизатор)

## Технология укладки:

| 1)Подготовьте поверхность. Прогрунтуйте и дайте хорошо просохнуть. При необходимости используйте сетку, приклейте ее на тонкий слой того же клея, что и камень. Разметьте поверхность. Разделите общую площадь на рабочие участки, примерно по 3-5 рядов плитки каждый. 3) Начинайте с внешних углов. Нанесите клей на тыльную сторону плитки. Лучше выкладывать ряды сверху вниз, таким образом, Вы успеете удалить загрязняющий плитку клей. 5) Желаемого формата добиться просто - плитка легко пилится при помощи отрезного круга или «Болгарки» 6) Заполнение шва производите с помощью смеси (Расшивки), разведя ее водой до вязкого состояния (см.инструкцию). Для каждой порции используйте одно и тоже количество воды, чтобы не получить различия в цвете 8) Облицованные фасады рекомендуется обрабатывать защитным покрытием (Гидрофобизатором). Приступая к обработке проверьте стену - она должна быть сухой. Тщательно нанесите пропитку кистью или валиком. | 2) Выложите небольшую часть кладки на полу. Берите плитку из разных коробок, подбирая по цвету и фактуре. Старайтесь избегать цветовых пятен. После того как результат вас устроит, начинайте клеить камень на стену 4) Работайте зубчатым шпателем по диагонали, чтобы создать ребристую поверхность массы клея. 7) При помощи строительного пистолета заполнить швы. 9) Если у Вас остались вопросы по укладке Вы всегда можете получить консультацию у наших специалистов или воспользоваться услугами нашей бригады по укладке камня. |
| --- | --- |