ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

серии (ВРУ, ВРУМ, ВРУ-М, ВРУМ-М,)

## Назначение изделия

Предназначен для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в  сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до 6 в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.

Габаритные размеры ВРУ, ВРУМ, мм:

Высота………………….……………………………..……….1700

Ширина …………….…………………………………...…….800

Глубина……………….………………………………..………450

Габаритные размеры ВРУ-М, ВРУМ-М, , мм:

Высота………………….……………………………..……….1600

Ширина …………….…………………………………...…….700

Глубина……………….………………………………..………330

# Text boxes

Изготовитель:  ООО «ЭТК «Потенциал», г.Омск, Россия

тел./факс (3812) 324-692  E-mail: adstepurin@mail.ru