|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Торговый дом «Алтайский Трубный Завод» Юр. адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 83 Почт. адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 17 оф. 302 ИНН/КПП 2225130115/222501001 р/с 40702810220100025012 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 тел. (3852) 388-535 e-mail: td_atz@bk.ru http://alttz.ru/ |
| --- | --- |

Коммерческое приложение

Уважаемые коллеги!

Торговый дом Алтайского трубного завода предлагает Вашему вниманию коммерческое предложение на изготовление и поставку полиэтиленовых труб для инженерных систем газо-, водоснабжения и канализации.

Трубы изготавливаются на производственной базе Алтайского трубного завода из ПНД марки 100 согласно ГОСТ 18599-2001 для напорного, питьевого и технического водоснабжения и из ПНД марки 100 согласно ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов.

Полиэтиленовые трубы, изготавливаемые нашим предприятием, возможно использовать также при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, для механической защиты линий электросетей, для не напорной (сточной) канализации, технического водопровода, в качестве закладных при изготовлении стеновых панелей (прокладка электропроводки), а также других технических нужд.

Производственные мощности предприятия позволяют производить полиэтиленовые трубы от 20 мм до 630 мм, в том числе трубы нестандартных диаметров.

Продукция, выпускаемая нашим предприятием, отвечает всем требованиям в области водопроводных, газопроводных и канализационных систем, отличается высоким качеством используемого сырья, строгим контролем технологического процесса и имеет всю необходимую разрешительную документацию.

Кроме того, мы поставляем фасонные изделия для монтажа трубопроводов, что позволяет комплексно обеспечить строительство любых инженерных сетей с использованием ПНД труб.

Действует гибкая система скидок в зависимости от объемов заказов и сезонности выполнения работ.

В случае Вашего интереса по каким-либо позициям, мы готовы немедленно предоставить Вам более подробную информацию.

| Напорные трубы из полиэтилена ПЭ100 |
| --- |
| Наружный диаметр, мм | Рабочее давление 5 атм SDR33 | Рабочее давление 6,3 атм SDR26 | Рабочее давление 8 атм SDR21 |
|  | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,249 | 32,87 |
| 50 |  |  |  | 2,0 | 0,315 | 41,58 | 2,4 | 0,376 | 49,63 |
| 63 | 2,0 | 0,401 | 52,93 | 2,5 | 0,497 | 65,60 | 3,0 | 0,582 | 76,82 |
| 75 | 2,3 | 0,543 | 71,68 | 2,9 | 0,678 | 89,50 | 3,6 | 0,831 | 109,69 |
| 90 | 2,8 | 0,795 | 104,94 | 3,5 | 0,982 | 129,62 | 4,3 | 1,19 | 157,08 |
| 110 | 3,4 | 1,18 | 155,76 | 4,2 | 1,44 | 190,08 | 5,3 | 1,78 | 234,96 |
| 125 | 3,9 | 1,5 | 198,00 | 4,8 | 1,87 | 246,84 | 6,0 | 2,29 | 302,28 |
| 140 | 4,3 | 1,87 | 246,84 | 5,4 | 2,35 | 310,20 | 6,7 | 2,89 | 381,48 |
| 160 | 4,9 | 2,46 | 324,72 | 6,2 | 3,08 | 406,56 | 7,7 | 3,77 | 497,64 |
| 180 | 5,5 | 3,05 | 402,60 | 6,9 | 3,85 | 508,20 | 8,6 | 4,73 | 624,36 |
| 200 | 6,2 | 3,82 | 504,24 | 7,7 | 4,77 | 629,64 | 9,6 | 5,88 | 776,16 |
| 225 | 6,9 | 4,86 | 641,52 | 8,6 | 5,98 | 789,36 | 10,8 | 7,45 | 983,40 |
| 250 | 7,7 | 5,9 | 778,80 | 9,6 | 7,43 | 980,76 | 11,9 | 9,1 | 1201,20 |
| 280 | 8,6 | 7,51 | 991,32 | 10,7 | 9,29 | 1226,28 | 13,4 | 11,5 | 1518,00 |
| 315 | 9,7 | 9,54 | 1259,28 | 12,1 | 11,8 | 1557,60 | 15,0 | 14,5 | 1914,00 |
| 355 | 10,9 | 12,1 | 1597,20 | 13,6 | 14,9 | 1966,80 | 16,9 | 18,4 | 2428,80 |
| 400 | 12,3 | 15,4 | 2032,80 | 15,3 | 18,9 | 2494,80 | 19,1 | 23,4 | 3088,80 |
| 450 | 13,8 | 19 | 2508,00 | 17,2 | 23,6 | 3115,20 | 21,5 | 29,6 | 3907,20 |
| 500 | 15,3 | 23,8 | 3141,60 | 19,1 | 29,5 | 3894,00 | 23,9 | 36,5 | 4818,00 |
| 560 | 17,2 | 29,4 | 3880,80 | 21,4 | 37,1 | 4897,20 | 26,7 | 45,8 | 6045,60 |
| 630 | 19,3 | 37,9 | 5002,80 | 24,1 | 47 | 6204,00 | 30,0 | 57,8 | 7629,60 |

Примечание: Цены могут меняться в зависимости от объема заказа.

| Напорные трубы из полиэтилена ПЭ100 |
| --- |
| Наружный диаметр, мм | Рабочее давление 9,5 атм SDR17,6 | Рабочее давление 10 атм SDR17 | Рабочее давление 12,5 атм SDR13,6 |
|  | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,151 | 19,63 |
| 32 |  |  |  | 2,0 | 0,197 | 26,00 | 2,4 | 0,233 | 19,93 |
| 40 | 2,3 | 0,286 | 37,75 | 2,4 | 0,297 | 39,20 | 3,0 | 0,358 | 30,76 |
| 50 | 2,9 | 0,443 | 58,48 | 3,0 | 0,456 | 60,19 | 3,7 | 0,552 | 47,26 |
| 63 | 3,6 | 0,691 | 91,21 | 3,8 | 0,724 | 95,57 | 4,7 | 0,885 | 72,86 |
| 75 | 4,3 | 0,981 | 129,49 | 4,5 | 1,02 | 134,64 | 5,6 | 1,25 | 116,82 |
| 90 | 5,1 | 1,42 | 187,44 | 5,4 | 1,48 | 195,36 | 6,7 | 1,8 | 165,00 |
| 110 | 6,3 | 2,1 | 277,20 | 6,6 | 2,19 | 289,08 | 8,1 | 2,66 | 237,60 |
| 125 | 7,1 | 2,69 | 355,08 | 7,4 | 2,81 | 370,92 | 9,2 | 3,42 | 351,12 |
| 140 | 8,0 | 3,39 | 447,48 | 8,3 | 3,52 | 464,64 | 10,3 | 4,29 | 451,44 |
| 160 | 9,1 | 4,41 | 582,12 | 9,5 | 4,6 | 607,20 | 11,8 | 5,61 | 566,28 |
| 180 | 10,2 | 5,57 | 735,24 | 10,7 | 5,83 | 769,56 | 13,3 | 7,1 | 740,52 |
| 200 | 11,4 | 6,92 | 913,44 | 11,9 | 7,18 | 947,76 | 14,7 | 8,75 | 937,20 |
| 225 | 12,8 | 8,74 | 1153,68 | 13,4 | 9,12 | 1203,84 | 16,6 | 11,1 | 1155,00 |
| 250 | 14,2 | 10,8 | 1425,60 | 14,8 | 11,2 | 1478,40 | 18,4 | 13,7 | 1465,20 |
| 280 | 15,9 | 13,5 | 1782,00 | 16,6 | 14 | 1848,00 | 20,6 | 17,1 | 1808,40 |
| 315 | 17,9 | 17,1 | 2257,20 | 18,7 | 17,8 | 2349,60 | 23,2 | 21,7 | 2257,20 |
| 355 | 20,1 | 21,6 | 2851,20 | 21,1 | 22,6 | 2983,20 | 26,1 | 27,5 | 2864,40 |
| 400 | 22,7 | 27,5 | 3630,00 | 23,7 | 28,6 | 3775,20 | 29,4 | 34,9 | 3630,00 |
| 450 | 25,5 | 34,8 | 4593,60 | 26,7 | 36,3 | 4791,60 | 33,1 | 44,2 | 4606,80 |
| 500 | 28,3 | 42,9 | 5662,80 | 29,7 | 44,8 | 5913,60 | 36,8 | 54,7 | 5834,40 |
| 560 | 31,7 | 53,7 | 7088,40 | 33,2 | 56,1 | 7405,20 | 41,2 | 68,5 | 7220,40 |
| 630 | 35,7 | 68,1 | 8989,20 | 37,4 | 71,2 | 9398,40 | 46,3 | 86,6 | 9042,00 |

Примечание: Цены могут меняться в зависимости от объема заказа.

| Напорные трубы из полиэтилена ПЭ100 |
| --- |
| Наружный диаметр, мм | Рабочее давление 16 атм SDR11 | Рабочее давление 20 атм SDR9 |
|  | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб | толщина стенки | масса 1 п.м. | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
| 20 | 2,0 | 0,118 | 15,58 | 2,3 | 0,134 | 17,69 |
| 25 | 2,3 | 0,172 | 22,70 | 2,8 | 0,201 | 26,53 |
| 32 | 3,0 | 0,28 | 36,96 | 3,6 | 0,329 | 43,43 |
| 40 | 3,7 | 0,432 | 57,02 | 4,5 | 0,511 | 67,45 |
| 50 | 4,6 | 0,669 | 88,31 | 5,6 | 0,798 | 105,34 |
| 63 | 5,8 | 1,06 | 139,92 | 7,1 | 1,27 | 167,64 |
| 75 | 6,8 | 1,49 | 196,68 | 8,4 | 1,79 | 236,28 |
| 90 | 8,2 | 2,15 | 283,80 | 10,1 | 2,59 | 341,88 |
| 110 | 10,0 | 3,2 | 422,40 | 12,3 | 3,84 | 506,88 |
| 125 | 11,4 | 4,16 | 549,12 | 14,0 | 4,96 | 654,72 |
| 140 | 12,7 | 5,19 | 685,08 | 15,7 | 6,24 | 823,68 |
| 160 | 14,6 | 6,79 | 896,28 | 17,9 | 8,13 | 1073,16 |
| 180 | 16,4 | 8,58 | 1132,56 | 20,1 | 10,3 | 1359,60 |
| 200 | 18,2 | 10,6 | 1399,20 | 22,4 | 12,7 | 1676,40 |
| 225 | 20,5 | 13,4 | 1768,80 | 25,2 | 16,1 | 2125,20 |
| 250 | 22,7 | 16,5 | 2178,00 | 27,9 | 19,8 | 2613,60 |
| 280 | 25,4 | 20,7 | 2732,40 | 31,3 | 24,9 | 3286,80 |
| 315 | 28,6 | 26,2 | 3458,40 | 35,2 | 31,5 | 4158,00 |
| 355 | 32,2 | 33,3 | 4395,60 | 39,7 | 40 | 5280,00 |
| 400 | 36,3 | 42,3 | 5583,60 | 44,7 | 50,7 | 6692,40 |
| 450 | 40,9 | 53,6 | 7075,20 | 50,3 | 64,2 | 8474,40 |
| 500 | 45,4 | 66,1 | 8725,20 | 55,8 | 79,2 | 10454,40 |
| 560 | 50,8 | 82,8 | 10929,60 | 62,5 | 97,3 | 12843,60 |
| 630 | 57,2 | 104,8 | 13833,60 | 70,3 | 123 | 16236,00 |

Примечание: Цены могут меняться в зависимости от объема заказа.

тел. (3852) 388-535

e-mail: td_atz@bk.ru

http://alttz.ru/