# Моноблочные автоматические насосные           станции "Спрут-НС"

## Назначение:Моноблочные автоматические насосные станции «Спрут-НС» предназначены для работы в установках автоматического водяного и пенного пожаротушения (спринклерного, дренчерного), в установках противопожарного водопровода, водоснабжения и повышения давления в зданиях любого назначения и в промышленности.

## Особенности:

## Установки выполнены на базе насосов одного из лучших мировых     производителей немецкого концерна WILO SE. Применяются вертикальные многоступенчатые насосы серии Wilo Multivert MVI мощностью от 0,37 до 45 кВт и насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевыми соединениями серии Wilo-CronoBloc-BL мощность от 0.37 до 37 кВт. В максимальный комплект установки могут входить 3(!) пожарных насоса (по схеме 2 рабочих + 1 резервный), насос-жокей и мембранный бак. Все рабочие детали установки, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали или из коррозионно-стойких материалов. Максимальный напор Н=160м; максимальный расход за счет возможности использования 2-х рабочих насосов Q=280 м3!  В комплект установки входит шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) и прибор управления (ПУ) комплекта «Спрут-2» широко известной на рынке надежной сертифицированной автоматики. Таким образом, автоматика станции «Спрут-НС» может управлять другим оборудованием объекта (электрозадвижками, дренажными насосами, клапанами и т.п.), быть интегрирована в общую систему пожарной безопасности здания с выходом на единый диспетчерский пульт. А программа «Конфигуратор ШАК» комплекта «Спрут-2» позволяет обеспечить любой пуск насосов прямой, по схеме «звезда треугольник» либо с применением софт-стартеров или электронных регуляторов частоты вращения.