ООО "Группа Инновационных Технологий"

предлагает гибкий нержавеющий трубопровод для: монтажа водопровода (горячая, холодная вода); систем теплого пола и системы водяного отопления;  подключения счетчиков для воды; обвязки котельных (в качестве второго контура); подключения насосного оборудования.

В основе трубопровода лежит гибкая гофрированная тонкостенная труба из нержавеющей стали и латунные соединители (фитинги) с силиконовым уплотнением.

Монтаж труб занимает даже не минуты, а секунды, и не требует специального инструмента, и навыков в работе.

После монтажа и испытания этого трубопровода не требуются дополнительные "подтягивания" соединений труба-фитинг, а действует принцип "сделал-забыл".

Система гибких труб LAVITA идеально подходит для теплых полов и системы водяного отопления, а также для быстрого и надежного монтажа котельных и бойлерных. Благодаря гофрированной поверхности гибких труб - трубопровод сам скомпенсирует линейные сжатия и расширения под циклическим воздействием температур; а благодаря высокой гибкости сложные трассы удается монтировать с минимальным числом фитингов; вследствие хорошей устойчивости к давлению (выдерживает гидроудар 60 атм.) и вибрациям предлагаемый трубопровод является отличной альтернативой стальным, медным и металлопластиковым трубам

Основные рекомендации для проектирования и монтажа системы водяных теплых полов:

1.   Максимальная длина контура 50м (одна бухта);

2. Расположение коллектора желательно в центре отапливаемых помещений;

3. По возможности не подключать к одному коллектору контуры, отличающиеся по длине в 2 и более раз.

4.  Рекомендуемые шаги укладки: Краевые зоны-250мм, центральные-350мм. Санузлы (ванные, душевые) - полностью шагом 250мм.

5. При двух и более коллекторах необходимо устанавливать балансировочные клапаны. Желательно подключать коллектора через магистральный распределительный коллектор.

6.   Допустимое падение давления на коллектора-15...20кПа

7.   Расход теплоносителя в контурах-0.03...0.07 л/сек

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ 10705 и ГОСТ 15763.

Наша технология - высокая надежность системы, ее долговечность,

низкая стоимость материалов и монтажа!

По всем вопросам обращайтесь по адресу:г. Иркутск, ул Советская, 109б, офис 314

Тел. 8(3952) 76-89-07,  89041392901

Преимущества перед другими трубопроводами:

1. Долговечность: срок службы высоколегированной нержавеющей трубы и латунных фитингов не ограничен, срок службы уплотнительных колец не менее 30 лет.
2. Многофункциональность: труба  незаменима для изготовления «теплого пола» или «теплых стен». Из-за высокой теплоотдачи при использовании этого трубопровода можно обойтись и без радиаторов отопления, используя вместо них саму трубу. Гибкая подводка используется в спринклерных системах пожаротушени

3. Устойчивость  к высоким температурам (-40/+150 C) и давлению (до 60 атм.)
4. Гибкость: очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле; монтаж сложных трасс осуществляется с минимальным количеством фитингов.
5. Труба изготовляется из высоколегированной полированной стальной ленты, поэтому она не подвергается коррозии и на ее стенках не задерживаются осадочные материалы. 
6. Труба не боится «заморозки» в зимнее время, отогревается как обычная стальная труба.
7. Смонтированный трубопровод для питьевой воды не требует специальной очистки и готов сразу же к применению. Для уменьшения «отпотевания» для трубопровода холодной воды предлагается внешнее покрытие из полиэтилена.
8.Трубопровод  можно укладывать в бетонные стяжки и под штукатурку на стене, т.к. не требует за собой наблюдения после монтажа.  
9.  Гофротруба сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации.
10. Трубопровод незаменим в подвалах. Ему не страшны грызуны, грибок, плесень.

11. Простота монтажа: трубопровод очень легко монтировать в стесненных условиях, на его монтаж уходят считанные минуты, при высокой надежности и качестве работ. Не требуется никакого специального инструмента.

12. Идеальное соотношение цена / качество.

# Text boxes

г. Иркутск, ул. Советская, 109 б, офис 314

Тел 8(3952)76-89-07, 89041392901

e-mail: gitech@yandex.ru