Сравнительная характеристика систем активной молниезащиты и классической

| Характеристики | Активная система молниезащиты | Пассивная система молниезащиты |
| --- | --- | --- |
| Принцип действия | Электронная система создаёт ионизацию (встречный лидер) значительно раньше и большей напряженности поля, чем в случае классической молниеотводной защиты. | Физически, пассивный молниеотвод действует аналогично активному – создается зона ионизации вокруг острия и молния "притягивается" от защищаемых объектов, но на расстояниях во много раз меньших, чем у активного молниеотвода. |
| Зона защиты | Зона защиты активного молниеприемника многократно превосходит зону защиты обычного штыревого. Охраняются все объекты, охваченные элипсообразной сферой в виде «капсулы», антенны и архитектурные элементы крыши, а так же вся территория (открытые площадки) находящаяся в зоне защиты активного молниеприемника. | Пространство в окрестности молниеотвода ограниченной геометрии, в зону защиты которого входит только объект, размещенный в его объеме. Радиус защиты меньше примерно в 8 раз, чем у активной системы молниезащиты. |
| Схема защиты |  |  |
| Радиус действия | Радиус защиты до 107 м. | Радиус защиты до 24 м. |
| Токоотводы | 1-2 шт. | Более - 2 шт. |
| Горизонтальные пояса | Не применяются для зданий высотой до 60 м. | Искусственные токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. |
| Заземлители | Не более 2 шт. | Более 2 шт. |
| Проектирование | Определяется высота мачты, на которую устанавливается активный молниеприемник (по инструкции), исходя из уровня защиты и радиуса защищаемой площади. | Выполняется обоснование выбора средств защиты, типов молниеотводов и методов расчетов, выбора материалов молниеприемников, токоотводов, их сечений и общее количества. |
| Монтаж | 1-2 дня | Сложность и трудоемкость монтажа множества молниеотводов, сеток и молниеприемников пассивнвной молниезащиты. |
| Эксплуатация | Трудозатраты на ТО и Р пропорциональны количеству элементов системы. | Тех. обслуживание и ремонт большого количества соединений, крепежных элементов. Необходимо |
| Эстетика | Не ухудшается эстетический вид объекта. Активная головка занимает минимальное место при установке. | При установке молниеотводных сеток или многочисленных стержней портится архитектурный облик объекта. |
| Электро-магнитное воздействие | Минимальное негативное воздействие электромагнитного поля из-за ограниченного количества токоотводов. | Большое количество токоотводов подвергает почти весь объект воздействию электромагнитного поля. |
| Экономический расчет | см. локальную смету № 1 | см. локальную смету № 2 |