Прайс-лист

# На КНС классическую

Комплектные насосные станции  KNS предназначены для перекачки сточных вод бытового, промышленного или атмосферного происхождения, а так же когда транспортировка самотеком невозможна или экономически не оправдана.

| Диаметр корпуса | мм | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | м | От 1 до 15 |
| Производительность | м3/час | До 5000 |
| Напор | м | До 100 |

По желанию Заказчика размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.

## КНС с погружными насосами         КНС с самовсасывающими насосами

1. Дно сферическое 2. Корпус из стеклопластика 3. Крышка КНС 4. Корзина для сбора мусора 5. Технологический настил 6. Лестница 7. Амортизатор люка КНС 8. Подводящий трубопровод 9. Патрубок ввода кабеля 10. Вентиляция 11. Направляющие насосов 12. Напорный трубопровод 13. Клиновая задвижка 14. Обратный клапан 15. Поплавковые выключатели 16. Насос* 17. Пьедестал насоса 18. Щит управления 19. Всасывающие трубопроводы 20. Направляющие корзины 21. Система приводов насосов 22. Корпус блока насосов 23. Изолированный кабель

# Виды:

КНС подземного исполнения с погружными насосами (классический вариант)

Насосная Станция состоит из:

- Стеклопластикого корпуса, выполненного методом машинной намотки.

- Для спуска и подъема в корпусе устанавливается лестница, выполненная из стеклопластика (по требованию заказчика выполняется из нержавеющей стали).

- В случае если длина корпуса КНС более 3 метров, в корпусе устанавливается промежуточная площадка, так называемая площадка обслуживания, с помощью которой персонал может обслужить запорную арматуру.

- На вводе подводящей трубы устанавливается корзина для сбора мусора или отбойник, выполненные из стеклопластика (по требованию заказчика выполняются из нержавеющей стали). Корзина имеет возможность подъема наверх для опорожнения (направляющими для подъема является лестница).

- Одним из основных элементов в конструкции КНС является САТМ, так называемая Система Автоматической Трубной Муфты, которая позволяет монтировать/демонтировать насос в автоматическом режиме, то есть при монтаже отсутствует необходимость обслуживающему персоналу спускаться в корпус Насосной Станции

- Внутренний напорный трубопровод выполняется из нержавеющей стали с установленной запорной арматурой.

КНС с погружными насосами под проезжей частью

При необходимости размещения КНС под проезжую часть применяются корпуса в классическом исполнении с конструктивным изменением - наличие одной или нескольких горловин диаметром 600 мм, под стандартный чугунный люк.

Данное исполнение предусматривает наличие разгрузочной плиты над канализационной насосной станцией. Толщина плиты рассчитывается проектной организацией в зависимости от типа проезжей части и расчетных нагрузок.

КНС подземного исполнения с погружными насосами и павильоном обслуживания

Данный вариант используется в тех случаях, когда:

- требуется визуальный контроль/поиск насосной станции. Например, установка КНС в месте, удаленном от населенного пункта.

- требуется наличие стационарной тали для монтажа/демонтажа насосов.

- необходимо обеспечить дополнительное утепление (промерзание земли идет под углом 45% от края наземного павильона к корпусу КНС).