ООО «Азбука Инструмента»

Адрес:630088 , г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

Телефоны: 212-44-77, 212-41-77. Факс:362-10-36, 362-05-36, 362-06-46.

# Крюк для вязки арматуры реверсивный

Описание:

Реверсивный крюк для вязки арматуры, более совершенный, по сравнению с традиционными проволочными методами крепления.
Данный способ в несколько раз сокращает время вязки, и следовательно уменьшаются трудозатраты на стадии подготовительных к бетонированию работ, а также облегчается процесс закрепления арматуры в труднодоступных местах. Затраты на приобретение инструмента окупаются в течение первых месяцев эксплуатации.

Характеристика крюка для вязки арматуры: 
- Длинна 320 мм 
- Резиновая ручка 
- Значительно увеличивает скорость вязки 
- Использование данного инструмента не требует от персонала особой квалификации

Принцип работы реверсивных крючков для вязки арматуры: 
Проволочный фиксатор огибают вокруг места соединения и соединяют его кольцо (можно в качестве фиксатора использовать проволоку в виде кольца). 
Затем следует зацепить кольцо крючком инструмента и потянуть его за рукоятку на себя. 
При этом происходит вращательное движение крючка, благодаря чему концы проволоки закручиваются. 
Встроенный реверс возвращает крючок в первоначальное положение, и после очередного возвратно-поступательного движения, сопровождаемого ликвидацией колечек, образуется аккуратный узел.

Порядок работы: 
1. Обогнуть проволочный фиксатор вокруг стержней арматуры, сомкнув кольцо фиксатора. 
2. Зацепить кольцо крючком инструмента. 
3. Потянуть инструмент за рукоятку на себя до окончательного скручивания фиксатора.

Стоимость крюка 670 р.