Азбука Инструмента

Продажа строительного и промышленного оборудования.

г. Новосибирск, 630024, ул. Бетонная, 2

т. (383) 362-05-36,  362-10-36, 380-14-46

E-mail: 2124177@mail.ru

www.stroika911.ru

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф (садовый бур)

| Для возведения фундамента используется ручной фундаментный бур ТИСЭ-Ф весом 7 кг. Бур ТИСЭ-Ф (как и садовый бур) выполнен с раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается вниз под собственным весом, надежно фиксируется в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение - за шнур. В сложенном положении длина бура 125см, а в раздвинутом - 225см. Ширина рукоятки - 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором. Бур ТИСЭ-Ф отличается от традиционного садового бура наличием эффективных резцов для вспахивания грунта и отсутствием в самом низу направляющего штыря. Более того, в накопителе грунта вместо него выполнено отверстие для прохождения грунта. Это позволяет существенно снизить вертикальные усилия, прилагаемые к буру. Прямолинейность же скважины обеспечивается боковыми стенками накопителя грунта, исключающими увод бура в сторону. Бур позволяет забирать каменистые включения в грунте размером до 4 - 5 см. «Бурение на глине скважины глубиной 1,5 м с расширением внизу – не более 1 часа (около 30 минут)». Бур ТИСЭ-2Ф 200мм - 4560р. Бур ТИСЭ-3Ф (усилен) 250мм - 4990р. Опалубка ТИСЭ-1 - 4130р. Опалубка ТИСЭ-2 - 4480р. Опалубка ТИСЭ-3 - 5070р. Книга «Нов. Методы строительства» - 148р. Книга «Универсальный фундамент» - 222р. Бур садовый, L-1000, со сменными ножами, D 150 и 200мм – 500р. Бур садовый, 850мм, шнековый - 400р. |  |
| --- | --- |

Переставная опалубка ТИСЭ

Стеновой блок формуется непосредственно в стене без подстилающего раствора. Смесь песка и цемента уплотняется ручной трамбовкой. Распалубка осуществляется сразу после уплотнения. Один блок формуется за 4 - 6 минут. Освоен выпуск строительных опалубок для возведения стен различной толщины:

- ТИСЭ-1 для стены 19см (вес- 13кг, 190мм) - для строительства перегородок, заборов, гаражей и т.д.

- ТИСЭ-2 для стены 25см (вес- 14кг) - наиболее универсальная опалубка

- ТИСЭ-3 для стены 38см (вес- 18кг) - капитальные стены домов и подвалов строительство "трёхслойных" стен.

Длина всех формуемых блоков - 51см, а их высота - 15см. Оснастка позволяет формовать пустотные, сплошные и половинные блоки, и даже тротуарные плитки.

Каждая строительная опалубка оснащена всеми необходимыми для возведения стен инструментами и приспособлениями, компактно уложенными в саму форму.

| Рис.1. Детали модуля ТИСЭ 1 – форма; 2 – пустотообразователь; 3 – поперечный штырь; 4 – продольный штырь; 5 – перегородка-скребок; 6 – выжимная панель-трамбовка; 7 – опалубка-компенсатор; 8 – скоба; 9 – уголок формовочный; 10 – стопор проволочный |  |
| --- | --- |

Технологией ТИСЭ предусмотрено возведение трехслойных стен с гибкими связями. Стены возводятся с опалубкой ТИСЭ-3 с поворотом пустотообразователей. Такая стена-сэндвич без «мостков холода» позволяет существенно повысить теплоизолирующие характеристики стен. Армирование такой стены включает горизонтальное армирование стеклопластиковой «дорожной» сеткой, прокладываемой через 4…5 рядов кладки, и поперечное армирование с гибкими связями диаметром 6 мм из базальтовых волокон, закладываемых в каждый стеновой блок при его формовании. Для придания возводимой трехслойной стене достаточной прочности и устойчивости, поперечные арматурные элементы устанавливают под углом, с изменением направления наклона от ряда к ряду. В этом случае в зазоре стены создается пространственная ферма, помогающая полноценно воспринимать стене все действующие на неё нагрузки.

Пустоты заполняются засыпным утеплителем (толщина слоя утепления – 18см). При заполнении стен керамзитом – это как 1,5 м кирпичной кладки, а с пеноизолом - как кирпичная кладка трехметровой толщины!!!

Такой подход к возведению теплых стен целесообразен с учетом того, что стены, возведенные с ТИСЭ - ровные, не требующие нанесения толстого штукатурного слоя.